Кольцевые экструзионные головки.

Разработаем и изготовим кольцевые экструзионные однослойные, двухслойные и трехслойные головки для работы на ПЭВД, ЛПЭВД, ПЭНД.

#### Технические характеристики головки.

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Головка: |  |
| - Материал | Ст 40Х |
| - Твердость после термической обработки, HRC | 42-46 |
| - Покрытие | Твердый хром |
| - Диаметр формующей щели (дорна) кольцевой головки, мм | 32….650 |
| - Ширина щелевого зазора, мм | 0,6…2,0 |
| - Количество заходов спирального распределителя | 4….16 |
| - Количество спиральных раздатчиков | От 1 до 3 |
| - Количество зон регулирования температуры | 1…5 |

Стадии изготовления экструзионных головок.

Эскиз головки.

Заготовки для изготовления деталей экструзионных головок

Детали экструзионных головок после механической и термической обработки

Детали экструзионных головок после окончательной мехобработки и покрытия твердым хромом

Готовые изделия.

Кольцевая экструзионная головка ПЭНД ф 50 в сборе.

Кольцевая экструзионная головка ПЭНД ф 125 в сборе.

Кольцевая двухслойная экструзионная головка ПЭВД ф 500 в сборе.

Кольцевая трехслойная экструзионная АВС-головка ПЭВД ф 400 в сборе.

Кольцевая трехслойная экструзионная АВА-головка ПЭНД ф 90 в сборе.