ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Устройство холодной перфорации для установки на линию Алеко-1100.

Комплект технической документации.

г. Азов

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

- ПАСПОРТ.                                                                                  Стр.

1.    Назначение, исполнение и условия эксплуатации Устройства………………………...3

2.   Технические характеристики	...4

3.     Свидетельство о приемке……………………………………………………………….5

4.     Гарантийные обязательства…………………………………………………	...6

- ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Устройство и принцип работы Устройства	……8

- Требования, предъявляемые к обслуживающему
персоналу 	……9

- Обеспечение мер безопасности труда	……10

- ПРИЛОЖЕНИЯ.

Схемы электрические принципиальные……………………………………...

I. ПАСПОРТ.

1. Назначение, исполнение и условия эксплуатации Устройства.

- Устройство холодной перфорации (далее устройство) предназначено для перфорации рукавных пленок различной толщины из гранулированного полиэтилена  низкого  давления (ПЭНД), наматываемых в рулоны в виде рукава.

- Климатическое исполнение Устройства:   УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; относительная влажность 80% при температуре +25°С).

- Устройство предназначено для эксплуатации в условиях закрытого помещения класса П-IIа по ПЭУ.

- Категория производства "В" по СНиПП-90-81.

- Для эксплуатации и обслуживания Устройства должны быть предусмотрены: основные проходы по общему фронту оборудования - не менее 1,5 метров; проходы между стенками помещения и оборудованием - не менее 2 метров.

1.6.        Эксплуатация Устройства должна осуществляться в полном соответствии с общей действующей системой стандартов по безопасности труда и при соблюдении специфических мер безопасности, приведенных ниже.

1.7.         С целью практического устранения возможного техногенного воздействия на окружающую среду изготовитель рекомендует при эксплуатации оборудования использовать следующие инженерные методы его экологической защиты:

- замкнутый цикл использования охлаждающей воды;

- очистку воздушного потока вытяжной вентиляции;

- переработку технологических отходов во вторичное полимерное сырье
(вторичный гранулят).

2. Технические характеристики.

| Максимальная ширина рукава в сложенном виде, мм | 1100 |
| --- | --- |
| Толщина пленки, мкм | 6..30 |
| Максимальная линейная скорость намотки, м/мин | 70 |
| Рабочего давление сжатого воздуха, кг/см2 | 4…6 |
| Пневматика фирм «FESTO», Германия, «Пневмакс», Италия |  |
| Редукторы фирмы «Motovario», Италия, шт. | 1 |
| Частотные преобразователи фирмы «OMRON», шт. | 1 |
| Максимальная потребляемая мощность Устройства, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | См. рис. 1 |

Рис. 1

3. Свидетельство о приемке.

Устройство  заводской номер  б/н соответствует требованиям конструкторско-технической документации и признано годным к эксплуатации.

М.П.                                  Дата выпуска  декабрь 2015 года

Ответственный за приемку:   ______________________В. И. Москаленко

4. Гарантийные обязательства.

4.1.   ООО «ВМ-ТЕХНИКА» гарантирует соответствие Устройства, заводской № б/н техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2.  Гарантийный срок эксплуатации устанавливается  на все Устройство  на период 12 месяцев со дня начала технической эксплуатации, но не более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю (за исключением узлов, частей, деталей поименованных в п.5.3).

4.3.  Список узлов, частей, деталей, на которые не предоставляется гарантия:

Наименование узла, части, детали

Подшипники

Стопорные кольца

Манжеты, сальники, прокладки, уплотнительные кольца

Крепеж (болты, винты, шайбы, гайки)

4.4.  Гарантия недействительна:

- при нарушении правил эксплуатации Устройства;

- при наладке, ремонте, модификации Устройства проведенных с нарушением технических условий и без письменного одобрения изготовителя;

- при замене запасных частей, узлов и агрегатов без  письменной санкции изготовителя;

- при форс-мажорных обстоятельствах.

ООО «ВМ-ТЕХНИКА» напоминает, что высокая техническая подготовленность персонала обслуживающего Устройство – гарантия успешного функционирования!!!

4.5.  Вызов специалистов и поставка з/частей и комплектующих осуществляется только при отправлении заявки, установленной формы. Заявки отправлять по т. (86342) 6-39-49

Образец заявки

Заявка № ___________________

на вызов специалистов (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробное описание возникших неполадок_______________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на поставку З./частей и комплектующих

(по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________

Узел оборудования и наименование З./части (комплектующих) нуждающихся в замене _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Предполагаемая причина поломки_______________________________________________

____________________________________________________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

* Поставка з/частей и комплектующих (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию) осуществляется только после получения Изготовителем з/частей и комплектующих вышедших из строя.

М.П.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Описание и принцип работы Устройства (см. рис. 2).

Установка предназначена для нанесения непрерывной перфорации на движущемся полотне методом прокалывания  иглами.

Между щеками установки 1 в подшипниковых узлах смонтирован игольчатый вал 2, вращение которого осуществляется от электропривода 3. Частота вращения игольчатого вала регулируется бесступенчато с помощью частотного преобразователя.  Во время нанесения перфорации пленка проходит между игольчатым валом 2 и щетинистым валом 4. Щетинистый вал 4 – неприводной. Подвод щетинистого вала 4 к игольчатому валу 2 осуществляется пневмоцилиндрами 5. Между щеками станины установлены два пассивных валка 6.

Рис. 2.

2. Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу.

К работе на Устройстве допускается аттестованный персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию Устройства, изучивший  настоящую инструкцию, а также соответствующие инструкции и руководящие технические материалы по производству полимерных пленок. Лица моложе 18 лет к обслуживанию Устройства не допускаются.

Персонал, обслуживающий Устройство, должен знать:

- соответствующие должностные инструкции;

- устройство, принцип работы, технические характеристики Устройства;

- назначение отдельных технологических операций и их роль в технологическом процессе;

- особенности эксплуатации оборудования и технологической оснастки;

- методы и средства контроля параметров технологического процесса получения пленки и ее качества;

- причины возникновения технологического брака и способы их устранения;

- правила техники безопасности и промышленной санитарии;

- основные средства предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

Персонал, обслуживающий Устройство должен уметь:

- управлять работой Устройства;

- осуществлять наладку и регулирование работы всех основных узлов  Устройства, а также проверку и наладку их  в зависимости от функционального назначения;

- производить контроль качества получаемой пленки;

- предупреждать возникновение аварийных ситуаций при эксплуатации Устройства.

3. Обеспечение мер безопасности труда.
3.1. Общие положения:

безопасность эксплуатации  Устройства  обеспечивается его потребителем;

при организации технологического   процесса   производства пленки с Устройством  должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.0.001-74. "ССБТ. Основные положения";

- ГОСТ 12.1.005 -76. "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические нормы";

- ГОСТ 12.1.009-76. "ССБТ. Электробезопасность";

- ГОСТ 12.1.004-76. "ССБТ. Пожарная опасность";

- ГОСТ 12.3.002 -75. "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.030 - 83. "ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности";

- Уровни опасных и вредных производственных факторов не должны превышать стандартных значений (ГОСТ 12.1. 003 -76, ГОСТ 12.1.006 - 76, ГОСТ 12.1.012 - 78, ГОСТ 12.1.018 -79).

3.2. Специфика техники безопасности эксплуатации  Устройства.

К специфическим работам, выполняемым при эксплуатации Устройства, относятся:

- заправка рукава в  Устройство;

- Наибольшую опасность при эксплуатации Устройствоа представляют:

- механические травмы, вызываемые контактом с подвижными
частями оборудования;

- поражение электрическим током;

- отравление вредными веществами, выделяемыми при переработке
полимерных материалов.

С учетом специфики реализуемого на Устройства технологического процесса и проводимых работ необходимо выполнение следующих дополнительных мер по технике безопасности:

- заправку рукава в различные устройства Устройства при его запуске производить только с использованием специальных приспособлений;

- участок, на котором установлена линия, должен быть оборудован общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией;

- все операторы, обслуживающие Устройство, должны не реже одного раза в год проходить аттестацию по техники безопасности его эксплуатации.

3.3. Правила электробезопасности.

Питание Устройства осуществляется от стандартной промышленной сети с параметрами: Зх380В с нулевым проводом; 50Гц.

При работе с Устройством  следует руководствоваться следующими нормативными документами общего назначения:

- соответствующие государственные стандарты (ГОСТы);

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

- а также настоящим техническим описанием Устройства.

Электробезопасность должна обеспечиваться выполнением требований к конструкции и устройству электрооборудования Устройства, установленных в стандартах ССБТ, а также техническими способами и средствами защиты.

Основными видами опасности при работе на Устройства являются:

- электрический ток;

- вращающиеся элементы.

Для обеспечения безопасности работы с оборудованием необходимо выполнять следующие требования:

- перед включением питания Устройства проверить исправность                 заземления;

- убедиться в целостности изоляции токоведущих частей, а также в наличии соответствующих заградительных устройств (кожухов);

- в электроопасных местах Устройства должны присутствовать предупреждающие надписи,

- перед проведением ремонтных и наладочных работ необходимо обесточить линию,

- при проведении наладочных работ необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками;

- профилактическое обслуживание Устройства должно производиться персоналом с группой электробезопасности не ниже III, с полным отключением электрооборудования Устройства.

- периодичность измерения сопротивления изоляции токоведущих частей Устройства должна составлять 183 дня (раз в 6 месяцев), или при повреждении изоляции;

Помещение, в котором работает Устройство, должно удовлетворять следующим требованиям:

- температура окружающей среды +100С…+350С, без сквозняков;

- относительная влажность воздуха в пределах: 60...75%;

- помещение категории пониженной электроопасности;

- наличие сжатого воздуха в пределах 2-6 атм.;

- высота помещения должна быть не ниже 6,0 м.