ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Намотчик кромки ВМ-НК.

Комплект технической документации.

г. Азов

2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ.

| I. | ПАСПОРТ. | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назначение, исполнение и условия эксплуатации намотчика………………………... | 3 |
| 2. | Технические характеристики………………………………………………. | 4 |
| 3. | Состав изделия………………………………………………………………. | 8 |
| 4. | Свидетельство о приемке…………………………………………………………… | 9 |
| 5. | Гарантийные обязательства………………………………………………………… | 10 |
| II. | ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. |  |
| 1. | Устройство и принцип работы намотчика…………………………………… | 9 |
| 2. | Электрооборудование……………………………………………………….. | 10 |
| 3. | Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу……………. | 11 |
| 4. | Обеспечение мер безопасности труда … | 12 |
| 5. | Техническое обслуживание намотчика … | 14 |
| III. | ПРИЛОЖЕНИЯ. |  |
|  | Схемы электрические принципиальные…………………………..…… |  |

I. ПАСПОРТ.

1. Назначение, исполнение и условия эксплуатации намотчика.

- Намотчик «ВМ-НК» (далее намотчик) предназначен для намотки отобранных кромок пленок различной толщины.

- Климатическое исполнение намотчика:   УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающего воздуха от +10°С до +35°С; относительная влажность 80% при температуре +25°С).

- Намотчик предназначен для эксплуатации в условиях закрытого помещения класса П-IIа по ПЭУ.

- Категория производства "В" по СНиПП-90-81.

- Для эксплуатации и обслуживания намотчика должны быть предусмотрены: основные проходы по общему фронту оборудования - не менее 1,5 метров; проходы между стенками помещения и оборудованием - не менее 2 метров.

1.6.        Эксплуатация намотчика должна осуществляться в полном соответствии с общей действующей системой стандартов по безопасности труда и при соблюдении специфических мер безопасности, приведенных ниже.

1.7.         С целью практического устранения возможного техногенного воздействия на окружающую среду изготовитель рекомендует при эксплуатации оборудования использовать следующие инженерные методы ее экологической защиты:

- замкнутый цикл использования охлаждающей воды;

- очистку воздушного потока вытяжной вентиляции;

- переработку технологических отходов во вторичное полимерное сырье
(вторичный гранулят).

В связи с постоянной работой по совершенствованию намотчика, направленной на повышение его надежности и улучшение условий эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, неотраженные в настоящем издании.

2. Технические характеристики.

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| 1.Максимальная потребляемая мощность намотчика, кВт, | 0,75 |
| 2.Габаритные размеры, длина х ширина х высота, мм | 720 х 660 х 823 |
| 3.Масса, кг | 89,5 |

3. Состав изделия.

| Наименование | Кол-во, шт |
| --- | --- |
| Оборудование: Намотчик ВМ-НК в составе: |  |
| 1. Намотчик | 1 |
| 2. Шкаф управления | 1 |
| 3. Комплект технической документации | 1 |

4.Свидетельство о приемке.

Намотчик «ВМ-НК» заводской номер Б/Н соответствует требованиям конструкторско-технической документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.                                  Дата выпуска  январь 2017 года

Ответственный за приемку:   _____________________________В. И. Москаленко

5. Гарантийные обязательства.

5.1.         ООО «ВМ-ТЕХНИКА» гарантирует соответствие намотчика «ВМ-НК» заводской Б/Н  техническим условиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации устанавливается  на Весь намотчик на период 12 месяцев со дня начала технической эксплуатации, но не более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю (за исключением узлов, частей, деталей поименованных в п.5.3).

  - Список узлов, частей, деталей, на которые не предоставляется гарантия:

Наименование узла, части, детали

Подшипники

Стопорные кольца

Манжеты, сальники, прокладки, уплотнительные кольца

Крепеж (болты, винты, шайбы, гайки)

5.4.           Гарантия недействительна:

- при нарушении правил эксплуатации намотчика;

- при наладке, ремонте, модификации намотчика проведенных с нарушением технических условий и без письменного одобрения изготовителя;

- при замене запасных частей, узлов и агрегатов без  письменной санкции изготовителя;

- при форс-мажорных обстоятельствах.

ООО «ВМ-ТЕХНИКА» напоминает, что высокая техническая подготовленность персонала обслуживающего намотчик – гарантия успешного функционирования «ВМ-НК»!!!

5.5.            Вызов специалистов и поставка з/частей и комплектующих осуществляется только при отправлении заявки, установленной формы. Заявки отправлять по т. (86342)6-39-49

Образец заявки

Заявка № ___________________

на вызов специалистов (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подробное описание возникших неполадок_______________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

Образец заявки

Заявка № ___________________

на поставку З./частей и комплектующих

(по гарантийному и постгарантийному обслуживанию)

нужное подчеркнуть

Наименование организации____________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________________

Наименование оборудования, модель, зав. №

____________________________________________________________________________

Узел оборудования и наименование З./части (комплектующих) нуждающихся в замене _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Предполагаемая причина поломки_______________________________________________

____________________________________________________________________________

должность________________

Ф. И. О._________________________

телефон_________________________

М.П.

«_______»________________ 200_г.

* Поставка з/частей и комплектующих (по гарантийному и постгарантийному обслуживанию) осуществляется только после получения Изготовителем з/частей и комплектующих вышедших из строя.

М.П.

II. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Устройство и принцип работы намотчика.

Намотчик предназначен для намотки отобранной кромки на шпулю в виде рулона. Равномерная укладка кромки на шпулю осуществляется кареткой 1, которая приводится в возвратно-поступательное движение вилкообразным поводком 2, входящим в зацепление  с валом 3, имеющим двухстороннюю спиральную нарезку.

При доходе поводка в одно из крайних положений происходит его переход в канавку противоположной нарезки, и каретка движется в обратном направлении.

Поджим поводка 2 к валу 3 производится гайкой 4 через пружину и шарик. Торцы бухты с отобранной кромкой ограничены щеками 5. Привод валка 3 и шпули производится  от электропривода 6 через цепные передачи 7 и 8. Частота вращения привода осуществляется бесступенчато с помощью частотного преобразователя. На боковой панели намотчика смонтирован электрошкаф 9.

- Электрооборудование.

Намотчик кромки имеет в своем составе асинхронный двигатель - 0.75 кВт  1500 об/мин

В ящике управления намотчика расположены: вводной автоматический выключатель QF1, кнопки «Пуск», «Стоп», «Аварийный стоп», задатчик натяжения намотки, частотный преобразователь.

Перед подключением питания необходимо заземлить намотчик.

Подключение питания необходимо выполнить медным кабелем сечением не менее 4х0,75 мм2.

Для включения намотчика нужно включить вводной автомат и нажать кнопку «Пуск», задатчиком натяжения установить желаемую плотность намотки.

Для остановки намотчика нажмите кнопку «Стоп».

- Требования, предъявляемые к обслуживающему персоналу

  - К работе на намотчика допускается аттестованный персонал, прошедший специальную подготовку по техническому обслуживанию намотчика, изучивший  настоящую инструкцию, а также соответствующие инструкции и руководящие технические материалы по производству полимерных пленок. Лица моложе 18 лет к обслуживанию намотчика не допускаются.

  - Персонал, обслуживающий линию, должен знать:

- соответствующие должностные инструкции;

- устройство, принцип работы, технические характеристики намотчика;

- назначение отдельных технологических операций и их роль в технологическом процессе;

- особенности эксплуатации оборудования и технологической оснастки;

- методы и средства контроля параметров технологического процесса получения пленки и ее качества;

- причины возникновения технологического брака и способы их устранения;

- правила техники безопасности и промышленной санитарии;

- основные средства предупреждения и тушения пожаров на рабочем месте.

3.3.	Персонал, обслуживающий намотчик должен уметь:

- управлять работой всех основных узлов  намотчика;

- осуществлять наладку и регулирование работы всех основных узлов  намотчика, а также проверку и наладку их  в зависимости от функционального назначения.

4. Обеспечение мер безопасности труда.
4.1. Общие положения.

Безопасность эксплуатации  намотчика «ВМ-НК» обеспечивается ее потребителем;

при организации технологического   процесса   производства пленки на базе намотчика «ВМ-900» должны соблюдаться требования следующих нормативных документов:

- ГОСТ 12.0.001 - 74. "ССБТ. Основные положения";

- ГОСТ 12.1.005 - 76. "ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические нормы";

- ГОСТ 12.1.009 - 76. "ССБТ. Электробезопасность";

- ГОСТ 12.1.004 - 76. "ССБТ. Пожарная опасность";

- ГОСТ 12.3.002 - 75. "ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.030 - 83. "ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности";

- Уровни опасных и вредных производственных факторов не должны превышать стандартных значений (ГОСТ 12.1. 003 - 76, ГОСТ 12.1.006 -76, ГОСТ 12.1.012 - 78, ГОСТ 12.1.018 -79).

4.2. Специфика техники безопасности эксплуатации  намотчика.

К специфическим работам, выполняемым при эксплуатации пленочной намотчика относятся:

- заправка кромки в  намоточное устройства.

Наибольшую опасность при эксплуатации намотчика представляют:

- механические травмы, вызываемые контактом с подвижными
частями оборудования;

- поражение электрическим током;

- отравление вредными веществами, выделяемыми при переработке
полимерных материалов.

Для безопасной работы на намотчика в ее конструкции предусмотрены:

- защитные кожухи, закрывающие и муфтовые соединения приводов;

- защитные кожухи, закрывающие цепные передачи;

- для остановки работы намотчика в аварийной ситуации предусмотрена кнопка "стоп" красного цвета на пульте управления, отключающая электрооборудование;

- каркас шкафа, пульт управления, корпуса составных частей намотчика, электродвигатели и т.д. заземлены, для чего предусмотрены винты заземления.

- запрещается загромождение зоны работы намотчика посторонними предметами, а также нахождение посторонних лиц в зоне обслуживания намотчика;

- запрещается работа на намотчика при снятых защитных кожухах;

- все операторы, обслуживающие намотчик, должны не реже одного раза в год проходить аттестацию по техники безопасности ее эксплуатации.

4.3. Правила электробезопасности.

Питание намотчика осуществляется от стандартной промышленной сети с параметрами: Зх380В с нулевым проводом; 50Гц, 1,5 кВт.

При работе с намотчиком для производства рукавной пленки «ВМ-900» следует руководствоваться следующими нормативными документами общего назначения:

- соответствующие государственные стандарты (ГОСТы);

- «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»;

а также настоящим техническим описанием намотчика.

Электробезопасность должна обеспечиваться выполнением требований к конструкции и устройству электрооборудования намотчика, установленных в стандартах ССБТ, а также техническими способами и средствами защиты.

Основными видами опасности при работе на намотчика являются:

- электрический ток;

- вращающиеся элементы;

Для обеспечения безопасности работы с оборудованием необходимо выполнять следующие требования:

- перед включением питания намотчика проверить исправность заземления;

- убедиться в целостности изоляции токоведущих частей, а также в наличии соответствующих заградительных устройств (кожухов);

- в электроопасных местах намотчика должны присутствовать предупреждающие надписи,

- перед проведением ремонтных и наладочных работ необходимо обесточить линию,

- при проведении наладочных работ необходимо использовать инструмент с изолирующими рукоятками;

- профилактическое обслуживание намотчика должно производиться персоналом с группой электробезопасности не ниже III, с полным отключением электрооборудования намотчика.

- периодичность измерения сопротивления изоляции токоведущих частей намотчика должна составлять 183 дня (раз в 6 месяцев), или при повреждении изоляции;

- помещение, в котором работает намотчик, должно удовлетворять следующим требованиям:

- температура окружающей среды +100С…+350С, без сквозняков;

- относительная влажность воздуха в пределах: 60...75%;

- помещение категории пониженной электроопасности;

- наличие сжатого воздуха в пределах 2-6 атм.;

- наличие холодной воды не более 150С;

- высота помещения должна быть не ниже 6,0 м.

5. Техническое обслуживание намотчика.

5.1.Ежедневное техническое обслуживание намотчика при пуске, работе и остановке производится аттестованным персоналом.

5.2 Техническое обслуживание электрооборудования намотчика должно производиться квалифицированным цеховым персоналом, ознакомленным с устройством и принципом работы намотчика и ее отдельных узлов.

5.3.В процессе технической эксплуатации намотчика производятся следующие основные операции:

- очистка намотчика от грязи;

- смазка движущихся частей;

- наблюдение за работоспособностью контрольно-измерительных приборов;

- наблюдение за состоянием болтовых и шпоночных соединений, прокладок, сальниковых и других уплотнений;

- проверка наличия и исправности защитных ограждений и кожухов;

- осмотр намотчика в процессе работы;

- наблюдение за скоростным режимами работы намотчика;

  - В намотчика в качестве опор валков, валов, осей используются подшипники качения, условные обозначения которых и общее количество приведены в таблице.

| № п/п | Место установки подшипника | Номер и ГОСТ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Намотчик кромки | 204 ГОСТ 8338 1204 ГОСТ 5720 60203 ГОСТ 7242 | 3 1 2 |